## Slide 1: EPSI B3 Les Réseaux sans fil
Les couches 2 et 1
Samuel PAUL - 2014

## Slide 2: La couche 2: Liaison
Deux sous-couches
  LLC: Logical Link Control
  Norme 802.2
  Permet une liaison entre la couche réseau et la deuxième sous-couche (MAC)
  Deux fonctionnalités principales
    Un système de contrôle de flux
    Un système de reprise après erreur
  Adresse en en-tête et Contrôle d’erreur en fin de trame (permet de reprendre en cas d’erreur)
Notes: WPAN: Bluetooth
WLAN: Wifi, HiperLAN (adhoc)
WMAN: WiMax (USA, Belgique, Danemark) – on appelle ça ici la boucle locale
WWAN: Liaison internet satellitaire, GPRS, GSM, EDGE, 3G, 3G+, HSDPA, 4G

## Slide 3: La sous-couche LLC
Il existe 3 types de LLC
  Type 1: Service sans connexion, sans acquittement de données. Non-fiable et très répendu.
  Type 2: Service connecté avec acquittement de données
  Type 3: Service déconnecté avec acquittement de données
  Les différents types de couche LLC sont compatibles avec le wifi car la version écrite en 802.2 a été incluse dans la norme wifi 802.11
  WORKSHOP – Analyse d’une trame et de la partie LLC

## Slide 4: La sous-couche Mac
MAC: Media Access Control
Améliorer par rapport à l’éthernet afin de fiabiliser le Wifi
Utilise le mode DCF (Distributed coordination Fonction)

## Slide 5: Le DCF
Permet un accès équitable au canal radio sans centralisation
Mécanismes permettant d’éviter les collisions (mais pas à les détecter)
Pas de priorisation de nœud, ce sont les nœuds qui choisissent quand communiquer.
Un mécanisme anti-collision (CSMA/CA) permet de fiabiliser les envois (ACK) et de s’assurer qu’il n’y ait aucun problème de collision.

## Slide 6: La couche physique
Technologie DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
Technologie Radio
Division de la bande en 14 canaux de 22 MhZ chacun
Bruitage très fréquent
Les séquences convertis en bits utilisent la technique de « chipping » (ajout d’une partie de correction afin de corriger un signal endommagé)
Conversion des différentes parties du signal en bits avec « mots clefs »